## Slide 1: Železniční nehoda u obce Hustopeče nad Bečvou
Pavel Tuček
Monitoring
18. 8. 2025

## Slide 2: Povrchové vody
Limitní hodnota 50 μg/l
Ekomonitor spol. s r.o.
Místa odběru vzorků od 25. 6. 2025

## Slide 3: Povrchové vody – P2
Limitní hodnota 50 μg/l
Ekomonitor spol. s r.o.
Chart: Vývoj koncentrace benzenu (µg/l) - povrchová voda profil 2
| 45755 | 45756 | 45757 | 45758 | 45759 | 45760 | 45761 | 45762 | 45763 | 45764 | 45769 | 45772 | 45775 | 45778 | 45782 | 45785 | 45789 | 45792 | 45796 | 45799 | 45803 | 45806 | 45810 | 45814 | 45817 | 45820 | 45824 | 45827 | 45831 | 45833 | 45834 | 45835 | 45836 | 45837 | 45838 | 45839 | 45840 | 45841 | 45842 | 45845 | 45848 | 45852 | 45855 | 45859 | 45862 | 45866 | 45873 | 45880 | 45887
 | 6.7 | 3.75 | 2.15 | 1.2 | 9.7 | 2 | 2.43 | 4.46 | 2.61 | 2.28 | 2.27 | 0.5 | 0.817 | 0 | 1.37 | 0.68 | 0.729 | 3.6 | 0 | 0 | 1.62 | 5.6 | 0 | 1.9 | 2.95 | 4.4 | 0 | 2.2 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.18 | 0 | 1.07 | 7.44 | 5.1 | 0 | 0 | 2.4 | 1.37 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.849

## Slide 4: Povrchové vody – P3 (P17A)
Limitní hodnota 50 μg/l
Ekomonitor spol. s r.o.
P3 od 25. 6. 2025
Chart: Vývoj koncentrace benzenu (µg/l) - povrchová voda profil 17A
| 45741 | 45742 | 45743 | 45743 | 45744 | 45745 | 45746 | 45747 | 45748 | 45749 | 45750 | 45751 | 45752 | 45753 | 45754 | 45755 | 45756 | 45757 | 45758 | 45759 | 45760 | 45761 | 45762 | 45763 | 45833 | 45834 | 45835 | 45836 | 45837 | 45838 | 45839 | 45840 | 45841 | 45842
 | 4.3 | 2.09 | 2.37 | 2.81 | 1.4 | 1.37 | 1.71 | 1.43 | 1.4 | 0.9 | 0.743 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 5: Povrchové vody – P4
Limitní hodnota 50 μg/l
Ekomonitor spol. s r.o.
Chart: Vývoj koncentrace benzenu (µg/l) - povrchová voda profil 4

## Slide 6: Povrchové vody – P5
Limitní hodnota 50 μg/l
Ekomonitor spol. s r.o.
Chart: Vývoj koncentrace benzenu (µg/l) - povrchová voda profil 5

## Slide 7: Povrchové vody – P6
Limitní hodnota 50 μg/l
Ekomonitor spol. s r.o.
Chart: Vývoj koncentrace benzenu (µg/l) - povrchová voda profil 6
| 45754 | 45755 | 45756 | 45757 | 45758 | 45759 | 45760 | 45761 | 45762 | 45763 | 45764 | 45769 | 45772 | 45775 | 45778 | 45782 | 45785 | 45789 | 45792 | 45796 | 45799 | 45803 | 45806 | 45810 | 45814 | 45817 | 45820 | 45824 | 45827 | 45831 | 45833 | 45834 | 45835 | 45836 | 45837 | 45838 | 45839 | 45840 | 45841 | 45842 | 45845 | 45848 | 45852 | 45855 | 45859 | 45862 | 45866 | 45873 | 45880 | 45887
 | 7.27 | 5.4 | 3.01 | 2.52 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.656 | 0 | 1.94 | 0 | 0.708 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.08 | 0.67 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.898 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1

## Slide 8: Povrchové vody – P7
Limitní hodnota 50 μg/l
Ekomonitor spol. s r.o.
Chart: Vývoj koncentrace benzenu (µg/l) - povrchová voda profil 7

## Slide 9: Povrchové vody – P8
Limitní hodnota 50 μg/l
Ekomonitor spol. s r.o.
Chart: Vývoj koncentrace benzenu (µg/l) - povrchová voda profil 8

## Slide 10: Povrchové vody – P9
Limitní hodnota 50 μg/l
Ekomonitor spol. s r.o.
Chart: Vývoj koncentrace benzenu (µg/l) - povrchová voda profil 9
| 45721 | 45722 | 45723 | 45724 | 45725 | 45726 | 45727 | 45728 | 45729 | 45730 | 45731 | 45732 | 45733 | 45734 | 45735 | 45736 | 45737 | 45738 | 45739 | 45740 | 45741 | 45742 | 45743 | 45744 | 45745 | 45746 | 45747 | 45748 | 45749 | 45750 | 45751 | 45752 | 45753 | 45754 | 45755 | 45756 | 45757 | 45758 | 45759 | 45760 | 45761 | 45762 | 45763 | 45833 | 45834 | 45835 | 45836 | 45837 | 45838 | 45839 | 45840 | 45841 | 45842
PV-9 | 7.1 | 6 | 5.4 | 11.1 | 11.7 | 14.6 | 24.3 | 39.1 | 38.6 | 80.2 | 56.3 | 33.6 | 173 | 159 | 254 | 368 | 405 | 498 | 492 | 442 | 642 | 492 | 488 | 274 | 207 | 198 | 180 | 160 | 95.6 | 54.3 | 45.9 | 27.8 | 16.7 | 10.6 | 6.4 | 3.86 | 1.55 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 11: Povrchové vody – P13B
Limitní hodnota 50 μg/l
Ekomonitor spol. s r.o.
Chart: Vývoj koncentrace benzenu (µg/l) - povrchová voda profil 13B
| 45754 | 45755 | 45756 | 45757 | 45758 | 45759 | 45760 | 45761 | 45762 | 45763 | 45764 | 45769 | 45772 | 45775 | 45778 | 45782 | 45785 | 45789 | 45792 | 45796 | 45799 | 45803 | 45806 | 45810 | 45814 | 45817 | 45820 | 45824 | 45827 | 45831 | 45833 | 45834 | 45835 | 45836 | 45837 | 45838 | 45839 | 45840 | 45841 | 45842 | 45845 | 45848 | 45852 | 45855 | 45859 | 45862 | 45866 | 45873 | 45880 | 45887
PV-13B | 7 | 5.5 | 7.98 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 2.68 | 2.74 | 0.589 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0.6 | 0.678 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.07 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.616 | 0.7 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 6.2 | 0 | 1.66 | 23.7 | 0 | 0 | 20.5 | 5.17 | 1.3 | 2.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1.84 | 1.2 | 6.7 | 9.62

## Slide 12: Povrchové vody – P17
Limitní hodnota 50 μg/l
Ekomonitor spol. s r.o.
Chart: Vývoj koncentrace benzenu (µg/l) - povrchová voda profil 17
| 45737 | 45738 | 45739 | 45740 | 45741 | 45742 | 45743 | 45744 | 45745 | 45746 | 45747 | 45748 | 45749 | 45750 | 45751 | 45752 | 45753 | 45754 | 45755 | 45756 | 45757 | 45758 | 45759 | 45760 | 45761 | 45762 | 45763 | 45833 | 45834 | 45835 | 45836 | 45837 | 45838 | 45839 | 45840 | 45841 | 45842
PV-17 | 62.9 | 131 | 215 | 277 | 360 | 477 | 383 | 230 | 187 | 205 | 147 | 106 | 75.4 | 51.8 | 36.8 | 29.6 | 12.5 | 8.22 | 4.8 | 2.96 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 13: Povrchové vody – P29
Limitní hodnota 50 μg/l
Ekomonitor spol. s r.o.

## Slide 14: Regulace hladiny v nádrži č. 6 - měření poloostrov
DEKONTA

## Slide 15: Studny
KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
https://www.khsolc.cz/images/dokumenty/khs-olomouc/Hustopece_havarie/mapa_benzen.html
  výsledky se vždy aktualizují po obdržení protokolů z laboratoře přes klávesnici „F5“
  vyznačená místa se přibližují přes „rolovací kolečko“ na myši (po přiblížení konkrétního místa odběru jsou pod mapkou k dispozici všechny výsledky z daného místa)
Přehled jednotlivých míst odběru vody ze studní a veřejných vodovodů včetně výsledků rozborů

## Slide 16: Vzduch
Přepočty hodnot měřícího vozu v areálu školky v Hustopečích (provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví)

## Slide 19: Bečva
Povodí Moravy, s. p.
Imisní limit dle NV 401/2025 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, příloha 3, tab. 1b Normy environmentální kvality (NEK) pro útvary povrchových vod pro látky uvedené v příloze II Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU
pro benzen je RP = 10 µg/l a NPK = 50 µg/l
(RP = roční průměrná koncentrace; NPK = nejvyšší přípustná koncentrace).

## Slide 20: Bečva 4. 3. 2025 - 31. 3. 2025
Povodí Moravy, s. p.
Č.vzorku | Zadavatel | Datum odběru | Čas odběru | Popis (bez MO) | Benzen
 |  |  |  |  | µg/l
1230 | PM havárie | 04.03.2025 | 9:50 | Bečva - Hustopeče nad Bečvou, silniční most (49,5232661N, 17,8502882E) | 1,7
1232 | PM havárie | 04.03.2025 | 8:30 | Bečva Osek nad Bečvou | <0,1
1233 | PM havárie | 04.03.2025 | 8:10 | Bečva pod Lučnicí | <0,1
1231 | PM havárie | 04.03.2025 | 9:20 | Bečva Teplice nad Bečvou | 0,3
1234 | PM havárie | 04.03.2025 | 7:40 | Bečva Troubky | <0,1
1408 | PM havárie | 06.03.2025 | 13:00 | Bečva - Hustopeče nad Bečvou, silniční most (49,5232661N, 17,8502882E) | <0,1
1410 | PM havárie | 06.03.2025 | 14:10 | Bečva Osek nad Bečvou | <0,1
1411 | PM havárie | 06.03.2025 | 14:40 | Bečva pod Lučnicí | <0,1
1409 | PM havárie | 06.03.2025 | 13:35 | Bečva Teplice nad Bečvou | 0,1
1412 | PM havárie | 06.03.2025 | 15:15 | Bečva Troubky | <0,1
1511 | PM havárie | 10.03.2025 | 12:30 | Bečva - Hustopeče nad Bečvou, silniční most (49,5232661N, 17,8502882E) | <0,1
1513 | PM havárie | 10.03.2025 | 11:20 | Bečva Osek nad Bečvou | <0,1
1514 | PM havárie | 10.03.2025 | 11:00 | Bečva pod Lučnicí | <0,1
1512 | PM havárie | 10.03.2025 | 12:00 | Bečva Teplice nad Bečvou | <0,1
1515 | PM havárie | 10.03.2025 | 10:30 | Bečva Troubky | <0,1
1691 | PM havárie | 13.03.2025 | 12:40 | Bečva - Hustopeče nad Bečvou, silniční most (49,5232661N, 17,8502882E) | 0,1
1693 | PM havárie | 13.03.2025 | 11:40 | Bečva Osek nad Bečvou | <0,1
1694 | PM havárie | 13.03.2025 | 11:25 | Bečva pod Lučnicí | <0,1
1692 | PM havárie | 13.03.2025 | 12:30 | Bečva Teplice nad Bečvou | <0,1
1695 | PM havárie | 13.03.2025 | 11:00 | Bečva Troubky | <0,1
1732 | PM havárie | 16.03.2025 | 11:15 | Bečva - Hustopeče nad Bečvou, silniční most (49,5232661N, 17,8502882E) | <0,1
1734 | PM havárie | 16.03.2025 | 10:20 | Bečva Osek nad Bečvou | <0,1
1735 | PM havárie | 16.03.2025 | 9:55 | Bečva pod Lučnicí | <0,1
1733 | PM havárie | 16.03.2025 | 10:50 | Bečva Teplice nad Bečvou | <0,1
1736 | PM havárie | 16.03.2025 | 9:30 | Bečva Troubky | <0,1
1884 | PM havárie | 19.03.2025 | 11:25 | Bečva - Hustopeče nad Bečvou, silniční most (49,5232661N, 17,8502882E) | <0,1
1886 | PM havárie | 19.03.2025 | 10:45 | Bečva Osek nad Bečvou | <0,1
1887 | PM havárie | 19.03.2025 | 10:25 | Bečva pod Lučnicí | <0,1
1885 | PM havárie | 19.03.2025 | 11:10 | Bečva Teplice nad Bečvou | <0,1
1888 | PM havárie | 19.03.2025 | 10:00 | Bečva Troubky | <0,1
1967 | PM havárie | 24.03.2025 | 9:00 | Bečva - Hustopeče nad Bečvou, silniční most (49,5232661N, 17,8502882E) | <0,1
1969 | PM havárie | 24.03.2025 | 8:50 | Bečva Osek nad Bečvou | <0,1
1970 | PM havárie | 24.03.2025 | 8:20 | Bečva pod Lučnicí | <0,1
1968 | PM havárie | 24.03.2025 | 9:15 | Bečva Teplice nad Bečvou | <0,1
1971 | PM havárie | 24.03.2025 | 7:50 | Bečva Troubky | <0,1
1972 | PM havárie | 24.03.2025 | 9:50 | Hustopeče nad Bečvou, nádrž č. 6 hráz - odtok (49.5203256N, 17.8607008E) | 0,3
2241 | PM havárie | 31.03.2025 | 12:15 | Bečva - Hustopeče nad Bečvou, silniční most (49,5232661N, 17,8502882E) | <0,1
2242 | PM havárie | 31.03.2025 | 13:35 | Bečva Teplice nad Bečvou | <0,1
2243 | PM havárie | 31.03.2025 | 14:15 | Bečva Osek nad Bečvou | <0,1
2244 | PM havárie | 31.03.2025 | 14:45 | Bečva pod Lučnicí | <0,1
2245 | PM havárie | 31.03.2025 | 15:20 | Bečva Troubky | <0,1

## Slide 21
Povodí Moravy, s. p.
Č.vzorku | Datum odběru | Čas odběru | Místo odběru | Benzen
 |  |  |  | µg/l
2528 | 07.04.2025 | 11:30 | Bečva Hustopeče nad Bečvou | <0,1
2529 | 07.04.2025 | 11:50 | Bečva Teplice nad Bečvou | <0,1
2530 | 07.04.2025 | 12:10 | Bečva Osek nad Bečvou | <0,1
2531 | 07.04.2025 | 12:30 | Bečva pod Lučnicí | <0,1
2532 | 07.04.2025 | 13:40 | Bečva Troubky | <0,1
Bečva
Č.vzorku | Datum odběru | Čas odběru | Místo odběru | Benzen
 |  |  |  | µg/l
2788 | 10.04.2025 | 9:00 | Bečva Hustopeče nad Bečvou | <0,1
2789 | 10.04.2025 | 9:20 | Bečva Teplice nad Bečvou | <0,1
2790 | 10.04.2025 | 9:45 | Bečva Osek nad Bečvou | <0,1
2791 | 10.04.2025 | 10:00 | Bečva pod Lučnicí | <0,1
2792 | 10.04.2025 | 10:20 | Bečva Troubky | <0,1
10. 4. 2025
Č.vzorku | Datum odběru | Čas odběru | Místo odběru | Benzen
 |  |  |  | µg/l
3011 | 14.04.2025 | 11:20 | Bečva Hustopeče nad Bečvou | <0,1
3012 | 14.04.2025 | 11:00 | Bečva Teplice nad Bečvou | <0,1
3013 | 14.04.2025 | 10:40 | Bečva Osek nad Bečvou | <0,1
3014 | 14.04.2025 | 9:15 | Bečva pod Lučnicí | <0,1
3015 | 14.04.2025 | 9:40 | Bečva Troubky | <0,1
7. 4. 2025
14. 4. 2025

## Slide 22
Povodí Moravy, s. p.
Bečva
22. 4. 2025
Č.vzorku | Datum odběru | Čas odběru | Popis (bez MO) | Benzen
 |  |  |  | µg/l
3299 | 17.04.2025 | 9:20 | Bečva Hustopeče nad Bečvou | <0,1
3300 | 17.04.2025 | 10:00 | Bečva Teplice nad Bečvou | <0,1
3301 | 17.04.2025 | 10:35 | Bečva Osek nad Bečvou | <0,1
3302 | 17.04.2025 | 11:10 | Bečva pod Lučnicí | <0,1
3303 | 17.04.2025 | 11:40 | Bečva Troubky | <0,1
Č.vzorku | Datum odběru | Čas odběru | Popis | Benzen
 |  |  |  | µg/l
3299 | 25.04.2025 | 9:35 | Bečva Hustopeče nad Bečvou | <0,1
3300 | 25.04.2025 | 9:20 | Bečva Teplice nad Bečvou | <0,1
3301 | 25.04.2025 | 8:40 | Bečva Osek nad Bečvou | <0,1
3302 | 25.04.2025 | 8:20 | Bečva pod Lučnicí | <0,1
3303 | 25.04.2025 | 8:00 | Bečva Troubky | <0,1
25. 4. 2025
Č.vzorku | Datum odběru | Čas odběru | Popis | Benzen
 |  |  |  | µg/l
3299 | 28.04.2025 | 11:25 | Bečva Hustopeče nad Bečvou | <0,1
3300 | 28.04.2025 | 11:10 | Bečva Teplice nad Bečvou | <0,1
3301 | 28.04.2025 | 10:15 | Bečva Osek nad Bečvou | <0,1
3302 | 28.04.2025 | 9:50 | Bečva pod Lučnicí | <0,1
3303 | 28.04.2025 | 9:20 | Bečva Troubky | <0,1
28. 4. 2025

## Slide 23
Povodí Moravy, s. p.
Bečva
výsledky monitoringu PM z 20. 8. 2025
  vzorky PM – ve středu 20. 8. 2025 proběhl monitoring podélného profilu toku Bečva (5 profilů)
  všechny hodnoty byly <0,1 ug/l
další odběry vzorků z Bečvy jsou naplánovány na 17. 9. 2025
v případě zjištěných problémů se upraví monitoring dle potřeby

## Slide 24: Půda
limitní hodnoty jsou ve vyhlášce č. 153/2016 Sb. rozděleny na:
  preventivní hodnoty - představují horní mez pozadí daného parametru v České republice a jejich překročení znamená zákaz aplikace kalů a sedimentů na daný pozemek a zároveň „zdvižený prst“ pro uživatele pozemku, aby hlídali veškeré vstupy do půdy a dále nezvyšovali obsahy dané látky v půdě
  indikačních hodnoty - překročení již znamená přímé ohrožení růstu a kvality pěstovaných plodin a přímé ohrožení zdraví lidí a zvířat
naměřené obsahy polycyklických aromatických uhlovodíků (suma 12 PAU) lze hodnotit vesměs jako nízké, odpovídající výsledkům z dlouhodobého monitoringu ÚKZÚZ
výjimkou je lokalita AGRO/13
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce zemědělských vstupů

## Slide 25: Půda
zde byly půdní vzorky odebírány z hloubky 0–5 a 0–30 cm
ve vzorku ze svrchních pěti centimetrů byla vypočtena suma 12 PAU 4,7 mg.kg-1 suš., ve vzorku z celého profilu ornice činí suma 12 PAU dokonce 10,2 mg.kg-1 suš.! Obě hodnoty značně přesahují preventivní hodnotu
na tento pozemek je tedy zakázáno aplikovat kaly ČOV a sedimenty
Indikační hodnota pro sumu 12 PAU činí 30,0 mg.kg-1 suš. a na žádné lokalitě nebyla překročena
ve vzorku AGRO/13 odebraného z hloubky 0–30 cm. Znamená to, že obsahy benzo(a)pyrenu v půdě na této lokalitě jsou tak vysoké, že mohou přímo ohrožovat zdraví lidí a zvířat, a to např. vdechováním půdních částic, či jejich pozřením
bude provedeno došetření za účelem potvrzení či vyvrácení vysokých obsahů PAU a benzo(a)pyrenu v půdě a případně určení distribuce těchto látek na daném pozemku. Dále bude před sklizní odebrán vzorek plodiny, ve kterém budou taktéž stanoveny PAU. Výsledky stanovení budou konzultovány se SVS. O výsledcích bude informována také SZPI
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce zemědělských vstupů

## Slide 26: Půda
Označení vzorku | Hloubka odběru (cm) | Benzo(a)pyren | suma12 PAU
LESNA/1/30 | 0–30 | 0,063 | 0,736
LESNA/2/5 | 0–5 | 0,056 | 0,592
LESNA/2/30 | 0–30 | 0,056 | 0,569
LESNA/3/30 | 0–30 | 0,017 | 0,115
LESNA/4/10 | 0–10 | 0,139 | 1,201
LESNA/5/30 | 0–30 | 0,090 | 0,952
STAR/8/5 | 0–5 | 0,041 | 0,384
STAR/8/30 | 0–30 | 0,039 | 0,361
STAR/9/30 | 0–30 | 0,040 | 0,401
STAR/11/5 | 0–5 | 0,023 | 0,333
STAR/11/30 | 0–30 | 0,024 | 0,270
STAR/10/10 | 0–10 | 0,030 | 0,297
AGRO/13/5 | 0–5 | 0,437 | 4,681
AGRO/13/30 | 0–30 | 1,120 | 10,232
AGRO/12/30 | 0–30 | 0,056 | 0,658
KELE/7/30 | 0–30 | 0,032 | 0,409
KELE/6/30 | 0–30 | 0,027 | 0,306
KELE/14/30 | 0–30 | 0,055 | 0,573
Kontrola/5 | 0–5 | 0,059 | 0,46
Kontrola/30 | 0–30 | 0,056 | 0,48
Preventivní hodnota |  | - | 1,00
Indikační hodnota |  | 0,50 | 30,0
BMP – mediány | 0–30 | 0,038–0,057 | 0,47–0,71
Jarcová – BMP | 0–30 | 0,041–0,292 | 1,57
Tabulka 2. Obsahy benzo(a)pyrenu a sumy 12 PAU ve vzorcích odebraných v okolí Hustopečí nad Bečvou ve dnech 18. a 19. 3. 2025, včetně vybraných hodnot z dlouhodobého monitoringu půd (BMP) a limitů uvedených ve vyhlášce č. 153/2016 Sb. Překročení limitů je vyznačeno žlutě. (mg.kg-1 suš.)
Chart: Suma 12 PAU a benzo(a)pyrenu - Hustopeče II
| LESNA/1/30 | LESNA/2/5 | LESNA/2/30 | LESNA/3/30 | LESNA/4/10 | LESNA/5/30 | STAR/8/5 | STAR/8/30 | STAR/9/30 | STAR/11/5 | STAR/11/30 | STAR/10/10 | AGRO/13/5 | AGRO/13/30 | AGRO/12/30 | KELE/7/30 | KELE/6/30 | KELE/14/30 | Jarcová | Kontrola/5 | Kontrola/30
BAP(mg/kg) | 0.0625 | 0.0561 | 0.0562 | 0.0165 | 0.139 | 0.0896 | 0.0409 | 0.0386 | 0.0395 | 0.0233 | 0.0235 | 0.0295 | 0.437 | 1.12 | 0.0564 | 0.0318 | 0.0274 | 0.0552 | 0.0586 | 0.0559
S12(mg/kg) | 0.73552 | 0.59158 | 0.56873 | 0.11533 | 1.2013 | 0.95222 | 0.38374 | 0.36142 | 0.40125 | 0.33261 | 0.26968 | 0.29725 | 4.6807 | 10.2323 | 0.65812 | 0.40912 | 0.30642 | 0.57297 | 1.57 | 0.45927 | 0.48462
prev.hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ind. hodnota BAP | 0.5 | 0.5
Graf. Obsah sumy 12 PAU a benzo(a)pyrenu
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce zemědělských vstupů

## Slide 27: Půda AGRO/13 (DPB 1401/4 v k.ú. Choryně)
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce zemědělských vstupů
8. 4. 2025 provedli pracovníci ÚKZÚZ odběry vzorků zemědělské půdy (na tomto pozemku byl v půdním vzorku AGRO/13 odebraném dne 19. 3. 2025 zjištěn obsah benzo(a)pyrenu přesahující indikační hodnotu podle vyhl. č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy)
bylo provedeno detailnější šetření a bylo zde odebráno 6 půdních vzorků z ornice
další 3 vzorky byly odebrány z okolních pozemků (z částí přiléhajících k uvedenému pozemku)
dále bylo provedeno zahuštění již provedených odběrů na vytipovaných lokalitách v k.ú. Lešná a k.ú. Perná u Valašského Meziříčí (v rámci zahuštění byly odebrány 2 vzorky ornice)
ve všech vzorcích budou stanoveny polycyklické aromatické uhlovodíky
výsledky analýz budou k dispozici po Velikonocích

## Slide 28: Půda AGRO/13 (DPB 1401/4 v k.ú. Choryně)
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce zemědělských vstupů
Místo nehody
AGRO/13

## Slide 29: Půda 3. série vzorků - 8. 4. 2025
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce zemědělských vstupů
DPB 1401/4, k.ú. Choryně (AGRO/13)
Označení vzorku | Uživatel | DPB | Benzo(a)pyren | Suma 12 PAU
CHOR/1/30/L | AGROTECH, spol. s r.o. | 1401/4 | 0,088 | 0,905
CHOR/2/30/L | AGROTECH, spol. s r.o. | 1401/4 | 0,097 | 0,994
CHOR/3/30/L | AGROTECH, spol. s r.o. | 1401/4 | 0,075 | 0,812
CHOR/4/30/L | AGROTECH, spol. s r.o. | 1401/4 | 0,115 | 1,174
CHOR/5/30/L | AGROTECH, spol. s r.o. | 1401/4 | 0,123 | 1,151
CHOR/6/30/L | AGROTECH, spol. s r.o. | 1401/4 | 0,294 | 3,110
CHOR/7/30/L | ZOD Lešná | 401 | 0,051 | 0,537
CHOR/8/30/L | ZOD Lešná | 0503/9 | 0,586 | 5,565
CHOR/9/30/L | LUKROM plus s.r.o. | 1401/1 | 0,055 | 0,617
Preventivní hodnota |  |  | - | 1,00
Indikační hodnota |  |  | 0,50 | 30,0
BMP – mediány |  |  | 0,038–0,057 | 0,47–0,71
Jarcová – BMP |  |  | 0,041–0,292 | 1,57
Obsahy benzo(a)pyrenu a sumy 12 PAU ve vzorcích odebraných v k.ú. Choryně dne 8. 4. 2025, včetně vybraných hodnot z dlouhodobého monitoringu půd (BMP) a limitů uvedených ve vyhlášce č. 153/2016 Sb. (mg.kg-1 suš.)
provedené došetření nepotvrdilo extrémně vysoké obsahy sumy 12 PAU a benzo(a)pyrenu na pozemku DPB 1401/4 (AGRO/13)
obsahy PAU se pohybují kolem preventivní hodnoty (v případě vzorku CHOR/6 přesahují preventivní hodnotu) – na pozemku nedoporučujeme aplikaci kalů a sedimentů
pro kontrolu byly odebrány tři vzorky ze tří sousedních pozemků
obsahy PAU a benzo(a)pyrenu ve vzorcích CHOR/7 a CHOR/9 jsou v pořádku a odpovídají středním hodnotám měřeným v rámci dlouhodobého monitoringu půd
vysoké obsahy PAU a benzo(a)pyrenu byly nalezeny na sousedním pozemku, na východní straně, ve vzorku CHOR/8
zde je překročena preventivní hodnota, platí zákaz aplikace kalů a sedimentů - k překročení indikační hodnoty nedošlo

## Slide 30: Půda 3. série vzorků - 8. 4. 2025
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce zemědělských vstupů
Zahuštění vzorků ze 2. série
ve spolupráci s panem starostou obce Lešná byly vytipovány další 2 lokality tak, aby okolí obce bylo lépe pokryto
vzorek LESNA/15 byl umístěn na západní stranu obce Lešná, blíže k místu havárie, vzorek LESNA/16 byl naopak umístěn až za obec Perná u Valašského Meziříčí, severovýchodním směrem od Lešné (v podstatě ve směru převládajícího větru)
jako kontrolní vzorek byl využit kontrolní vzorek z první série umístěný přibližně 4,5 km západně od místa havárie, za obec Milotice na Bečvou

## Slide 31: Půda 3. série vzorků - 8. 4. 2025
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce zemědělských vstupů
Zahuštění vzorků ze 2. série
Označení vzorku | Uživatel | DPB | Benzo(a)pyren | Suma 12 PAU
LESNA/15 | ZOD LEŠNÁ | 9402/7 | 0,109 | 0,999
LESNA/16 | ZOD LEŠNÁ | 7302/2 | 0,039 | 0,405
 | Preventivní hodnota |  | - | 1,00
 | Indikační hodnota |  | 0,50 | 30,0
 | BMP – mediány |  | 0,038–0,057 | 0,47–0,71
 | Jarcová – BMP |  | 0,041–0,292 | 1,57
Obsahy benzo(a)pyrenu a sumy 12 PAU ve vzorcích odebraných v k.ú. Lešná a k.ú. Perná u Valašského Meziříčí dne 8. 4. 2025, včetně vybraných hodnot z dlouhodobého monitoringu půd (BMP) a limitů uvedených ve vyhlášce č. 153/2016 Sb. (mg.kg-1 suš.)
obsahy PAU a benzo(a)pyrenu v těchto dvou vzorcích zcela odpovídají situaci ze 2. série
vzorek LESNA/15 atakuje hranici obsahu PAU 1 mg.kg-1 suš. a odpovídá obsahům zjištěným v předcházející kampani ve vzorcích LESNA/4 a LESNA/5
obsahy PAU ve vzorku LESNA/16 jsou v podstatě poloviční a odpovídají hodnotám naměřeným ve vzorcích STAR/8 a LESNA/2 z předchozí kampaně
k překročení preventivní ani indikačních hodnoty nedošlo

## Slide 32: Půda 4. série vzorků - 16. 4. 2025
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce zemědělských vstupů
Tabulka. Obsahy benzo(a)pyrenu a sumy 12 PAU ve vzorcích odebraných 16. 4. 2025, včetně vybraných hodnot z dlouhodobého monitoringu půd (BMP) a limitů uvedených ve vyhlášce č. 153/2016 Sb. Překročení limitů je vyznačeno žlutě. (mg.kg-1 suš.)
Ve 4. kampani bylo odebráno 8 vzorků zemědělské půdy z blízkého okolí havárie. Obsahy benzo(a)pyrenu se pohybují v rozsahu 0,035–0,115 mg.kg-1 suš. Preventivní hodnota pro benzo(a)pyren není ve vyhlášce stanovena. Indikační hodnota 0,5 mg.kg-1 suš. nebyla v žádném z analyzovaných vzorků překročena. Oproti středním hodnotám z dlouhodobého monitoringu půd (BMP) jsou mírně vyšší hodnoty ve vzorcích IV-4 a IV-5, ale v žádném případě se nejedná o významně zvýšené obsahy.
V těchto dvou vzorcích byly také naměřeny obsahy sumy 12 PAU vyšší než 1 mg.kg-1 suš., nicméně po zohlednění nejistoty měření je preventivní hodnota (tedy 1 mg.kg-1 suš.) překročena pouze ve vzorku IV-4. V takových případech platí zákaz aplikace kalů a sedimentů a uživatel by měl věnovat pozornost kvalitě vstupů do půdy (hnojiva, přípravky). Způsoby hospodaření nepodléhají žádným zvláštním požadavkům. V ostatních šesti vzorcích se suma 12 PAU pohybuje v rozsahu od 0,395 do 0,608 mg.kg-1 suš., tyto hodnoty se shodují se středními hodnotami měřenými v rámci dlouhodobého monitoringu půd.
 | Označení vzorku v protokolu | Označení vzorku v grafu | benzo(a)pyren | Suma 12 PAU
zemědělská půda | HUST4/1/30/L | IV-1 | 0,035 | 0,417
 | HUST4/2/30/L | IV-2 | 0,036 | 0,395
 | HUST4/3/30/L | IV-3 | 0,041 | 0,476
 | HUST4/4/30/L | IV-4 | 0,115 | 1,451
 | HUST4/5/30/L | IV-5 | 0,093 | 1,258
 | HUST4/6/30/L | IV-6 | 0,038 | 0,465
 | HUST4/7/30/L | IV-7 | 0,055 | 0,608
 | HUST4/7a/30/L | IV-7a | 0,041 | 0,455
 |  | Kontrola/30 | 0,056 | 0,485
 |  | Jarcová (BMP) | 0,144 | 1,570
 | BMP – mediány |  | 0,038–0,057 | 0,47–0,71
 | Preventivní hodnota |  | - | 1,00
 | Indikační hodnota |  | 0,50 | 30,0
intravilán obcí | HUST4-PORUBA | Poruba | 0,102 | 0,972
 | HUST4-HUST,HC | Hust.-hasič.cv. | 0,027 | 0,298
 | HUST4-HUST,MŠ | Hust.-MŠ | 0,065 | 0,663
 | HUST4-HUST,NÁM | Hust.-nám. | 0,274 | 2,742
 | HUST4-STAV | Hust.-Stav. | 1,270 | 12,641

## Slide 33: Půda 4. série vzorků - 16. 4. 2025
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce zemědělských vstupů
Obsah sumy 12 PAU a benzo(a)pyrenu ve vzorku z komunitní zahrady a ve vzorcích z blízkého okolí, včetně obsahů sumy 12 PAU z pozorovací plochy monitoringu v k.ú. Jarcová a v kontrolním vzorku z k.ú. Milotice nad Bečvou.
Nejvyšší obsahy PAU v této kampani byly naměřeny ve vzorku odebraném v místě komunitní zahrady, umístěné u vlakového nádraží v Hustopečích n./B., tedy cca 600 m od místa havárie.
V odebraném vzorku bylo zjištěno 12,6 mg.kg-1 suš. sumy 12 PAU a 1,27 mg.kg-1 suš. benzo(a)pyrenu. Z hlediska hodnocení zemědělských půd se jedná o vysoké obsahy. V případě benzo(a)pyrenu dokonce došlo k překročení indikační hodnoty, tzn. že je zde reálné riziko přímého ohrožení zdraví lidí či zvířat.
Vzhledem k tomu, že ve velmi blízkém okolí byly ovzorkovány a analyzovány zemědělské pozemky a obsahy benzo(a)pyrenu i sumy 12 PAU z těchto okolních pozemků jsou o 2 řády nižší je velmi pravděpodobné, že se jedná o lokální kontaminaci pozemku způsobenou např. používáním/aplikací materiálů s vysokými obsahy polycyklických aromatických uhlovodíků a nejedná se o přímou souvislost s havárií
Intravilán obce
Chart: Suma 12 PAU
| Hust.-Stav. | IV-1 | IV-2 | IV-3 | 1C/30 | 1D/30 | Jarcová (BMP) | Kontrola/30
Suma 12 PAU | 12.6408 | 0.41684 | 0.39457 | 0.47576 | 0.28011 | 0.38684 | 1.57 | 0.48462
Chart: benzo(a)pyren
| Hust.-Stav. | IV-1 | IV-2 | IV-3 | 1C/30 | 1D/30 | Jarcová (BMP) | Kontrola/30
benzo(a)pyren | 1.27 | 0.0354 | 0.0359 | 0.0409 | 0.0326 | 0.0373 | 0.144 | 0.0559
Odběrová místa byla vytipována ve spolupráci s paní starostkou úřadu Městyse Hustopeče nad Bečvou a Ing. Miroslavem Hýžou z Odboru správy majetku a ŽP. K hodnocení výsledků byly jako podpůrný nástroj použity limity z vyhlášky č. 153/2016 Sb. určené pro zemědělskou půdu.
Obsahy benzo(a)pyrenu a sumy 12 PAU ve vzorcích odebraných v Hustopečích nad Bečvou v areálu MŠ a na hasičském cvičišti odpovídají středním hodnotám zjišťovaným v rámci dlouhodobého monitoringu půd.
Třetí vzorek z Hustopečí n./B. (Hust.-nám.) byl odebrán na náměstí, z okolí zámku a ZŠ a hodnoty obou sledovaných parametrů jsou oproti monitoringu zvýšené. Není však překročena indikační hodnota, která by znamenala přímé ohrožení zdraví lidí nebo zvířat při kontaktu s půdou. Zvýšené obsahy mohou souviset s dopravou, neboť odběrová místa se nachází v okolí hlavní průjezdní komunikace.

## Slide 34: Živočišná a rostlinná produkce
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zemědělství prověřilo možné dopady havárie na živočišnou a rostlinnou produkci
všechny odebrané vzorky masa, vajec a mléka, které byly analyzovány na benzen, byly negativní
bylo odebráno 5 vzorků travních porostů a vojtěšky, tyto vzorky splnily limity stanovené pro potraviny – sušené byliny
Státní veterinární správa dále odebrala celkem 14 vzorků tkání zvířat a živočišných komodit a následně provedla analýzu na obsah benzenu
všechny odebrané vzorky byly negativní

## Slide 35: Rostlinná produkce (30. 7. – 14. 8. 2025)
Ministerstvo zemědělství
analýza krmné suroviny – pšenice ozimé odebrané u subjektů LUKROM plus s.r.o. a Farma Vahala s.r.o., za účelem ověření obsahu benzenu a polyaromatických uhlovodíků v rámci sledování případné kontaminace krmných surovin v souvislosti s havárií
celkem byly odebrány 4 vzorky pšenice ozimé (vzorky byly analyzovány v laboratoři Státního veterinárního ústavu)
Výsledky analýz na obsah benzenu
negativní
  ve všech odebraných vzorcích:
    koncentrace benzenu pod mezí stanovitelnosti použité analytické metody
    nepřevyšovaly zjištěné hodnoty jak benzo(a)pyrenu, tak sumy čtyř polyaromatických uhlovodíků (benzo(a)anthracenu, chrysenu, benzo(b)fluoranthenu a benzo(a)pyrenu) žádný z limitů pro tyto látky v potravinách (podle nařízení Komise (EU) 2023/915 ze dne 25. dubna 2023 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách a o zrušení nařízení (ES) č. 1881/2006)